## Slide 1: Stikla pārstrāde

## Slide 2: Pārstrādes cikls
Šķirošana
Pāršķirošana un svešķermeņu atdalīšana
Smalcināšana
Kausēšana
Jauna iepakojuma izgatavošana

## Slide 3: Šķirošana
Zaļajā konteinerā drīkst mest tikai stikla iepakojumu – pudeles un burkas
Konteinerā drīkst mest tikai tīru iepakojumu
Nav nepieciešams iepakojumu mazgāt ar trauku mazgāšanas līdzekli – pietiks, ja to rūpīgi izskalos ar ūdeni
Notes: Papīram paredzētajā konteinerā drīkst mest papīru, avīzes, grāmatas, kartona kastes un kārbas
<number>

## Slide 4: Pāršķirošana un svešķermeņu atdalīšana
Izmantojot mūsdienīgas šķirošanas līnijas, stiklu ir iespējams sašķirot pa krāsām
Šķirošanas līnijās automatizētā procesā tiek atdalīti dažādi piemaisījumi, piemēram, metāls, keramika, akmeņi u.tml.

## Slide 5: Smalcināšana
Tīrais stikla iepakojums tiek sasmalcināts
Latvijā sašķirotais stikla iepakojums nonāk pārstrādes rūpnīcās Lietuvā un Ukrainā

## Slide 6: Kausēšana
Sasmalcinātais stikls tiek izkausēts milzīgā krāsnī un sajaukts ar pirmreizējām stikla izejvielām
Stikla ražošanai izmanto kvarca smiltis, sodu un kaļķakmeni, bet 30–40% no kopējās izejvielu masas aizvietojot ar otrreizēji pārstrādātu materiālu

## Slide 7: Jauna iepakojuma izgatavošana
No viendabīgās stikla masas ražo jaunu stikla iepakojumu
No pārstrādāta materiāla gatavotai pudelei ir tāda pati kvalitāte kā tai, kas ražota no smiltīm

## Slide 8: Pudeļu izgatavošana
Tā sauktajā pudeļmašīnā 1200°C temperatūrā īpašās formās top stikla pudeles
Kad pudeles gatavas, tās lēnām atdziest jeb norūdās
Pēc rūdīšanas pudeles aizceļo uz šķirošanu, kur tās automātiski pārbauda
Brāķētās pudeles atgriežas kausēšanas krāsnī, veselās tiek iepakotas vakuumā un nosūtītas pudeļu pildītājiem