## Slide 1: Jumta segumi
Jurģis Jumtiņš

## Slide 2: Dakstiņu jumts
Vispiemērotākais mūsu klimatiskajiem apstākļiem
Priekšrocības:
  dabīgs materiāls
  nepakļaujas vides nelabvēlīgajai iedarbībai
  ugunšdrošs
  saules staru ietekmē stipri neuzkarst
Dakstiņu jumts var kalpot vairāk nekā simts gadu

## Slide 3: Lubiņu jeb skaidu jumts
Lubiņu jeb skaidu jumts tiek veidots no plēstām koka skaidām
Priekšrocības:
  ekoloģisks
  elpojošs (ziemā saglabā siltumu, vasarā neļauj uzkarst)
  jumtu var uzklāt arī liektās formās
Parasti klāj vairākās kārtās, tādējādi nodrošinot augstu mitrumizturību

## Slide 4: Niedru jumts
Tiek veidots no kūlīšos sasietām niedrēm, ko parasti nopļauj kailsalā
Priekšrocības:
  var kalpot vairāk nekā 70 gadus bez apkopes
  veido labu skaņas izolāciju
  blīvuma dēļ ir vāji degošs
Niedres ir slikts siltuma vadītājs tāpēc ziemā telpās ir patīkami silts, bet vasarā tās nepārkarst

## Slide 5: Metāla jumti
Notes: Metāla jumti ir viens no izplatītākajiem jumtu segumu veidiem. Tie plaši tiek izmantoti mazstāvu dzīvojamajām ēkām, jaunām daudzstāvu dzīvojamajām ēkām, rūpnieciskām būvēm, kā arī sarežģītas konstrukcijas jumtiem.
Arhitektoniskais izteiksmīgums, daudzveidīgās krāsas un faktūra, ekoloģiskā drošība, kā arī pieņemamā cena padara metāla jumtus ļoti populārus Latvijas tirgū.
Metāla profiliem ir ilgs kalpošanas laiks, augsta krāsas noturība un izturība pret koroziju. Metāla jumtu montāžas izmaksas ir zemākas salīdzinājumā ar bitumena vai keramikas dakstiņiem. Kā citas metāla jumtu priekšrocības var minēt to salīdzinoši vieglo montāžu, neierobežoto ekspluatācijas ilgumu, lielo pretestību apkārtējās vides ietekmei un nelielo svaru.

## Slide 6: Akmens slānekļa jumti
Notes: Dabīgā šīfera, jeb akmens slānekļa jumts ir ļoti kvalitatīvs un izturīgs jumta veids. Slāneklis ir ļoti stingrs un neuzsūc mitrumu tāpēc ir piemērots jumta un fasādes apdarei.
Jumti un akmens fasādes no dabīgā šīfera kalpo paaudzēm ilgi – parasti šī materiāla mūžs ir no 200 līdz pat 250 gadiem. Šāda ilgmūžība nozīmē arī zemākas izmaksas, ja ņem vērā kā cenu, tā kalpošanas laiku. Cita noderīga dabīgā šīfera priekšrocība ir tā elastība. Līdz ar to, šo materiālu iespējams ieliekt teju jebkura jumta formā.
Kaut arī dabīgajam šīferim ir raksturīga tumši pelēka krāsa, ir pieejamas arī citas nokrāsas un toņi.

## Slide 7: Bitumena šindeļu jumti
Notes: Bitumena šindeļu jumta segumi ir viens no visvairāk izmantotajiem dzīvojamo ēku jumtu materiāliem pasaulē. Uzklāti tie vizuāli atgādina īstos kārniņus, bet pieejami daudzveidīgākā krāsu un formu gammā. Tie ir plāni un lokani, tādēļ tos var ieklāt uz sarežģītas formas jumtiem. Šindeļiem saulē uzkarstot, tie savstarpēji salīp un tiek izveidots vienlaidu pārklājums, tā samazinot jumta tecēšanas iespēju. Bitumena šindeļu jumts kalpo no 20 līdz 40 gadiem.
Bituma šindeļus var izmantot gan klājot jaunus jumtus, gan remontējot vecos. Bitumena šindeļu uzklāšana ir salīdzinoši vienkārša, taču laikietilpīga, jo katra plāksne jāpiestiprina ar naglām.
Bitumena šindeļa jumtus neiesaka īpaši lēzeniem jumtiem, jo šindeļu lapas vairāk tiek pakļautas vējam un citām stihijām, kas mēģina lapas atraut.

## Slide 8: Materiāla piemēri

## Slide 9: Bitumena šindeļu piestiprināšana
Attēlos parādīts pareizs naglu izvietojums un skaits

## Slide 10: Bitumena jumta seguma materiāli
Veidi
Šindeļi
Viļņotās loksnes

## Slide 11: Logotipu skices

## Slide 12: Būvniecības izmaksu indekss